F5-E Egyméteres osztály felmérési szabályzata.

9.97.1. Alapvető osztályjellemzők.

A 9.94.3. pontnak megfelelően az F5-E egységes hajóosztályt képez, amelynek teljes hossza nem haladhatja meg az egy métert.

A 9.94.1.-es szabálynak megfelelően az osztály a NAVIGA szabályzatai alá tartozik.

9.97.2. Régi hajók használata.

Ezen szabályok érvénybelépése előtt épült valamennyi hajó, ha rendelkezik érvényes felmérési bizonyítvánnyal továbbra is használható.

9.97.3. Hajótest.

- A teljes hossz, beleértve az orrütközőt is, max. 100 cm.

- Többtestű hajók nem engedélyezettek.

- Orrütköző használata kötelező. Minimum10 mm vastag gumiszerű anyagból kel lennie a hajótest hossztengelye irányában.

- Tilos mindenfajta kiegyenlítő kormány, megváltoztatható ballaszt és a verseny közben mozgatható uszonyok használata. A verseny alatt tilos az uszonyt vagy a ballasztot bármilyen formában megváltoztatni illetve, elmozdítani.

- Az uszony hossza a főborda legmélyebb pontjától az uszony legmélyebb pontjáig max. 38 cm lehet (amint azt a fémérési vázlat ábrázolja), a főborda nem lehet konkáv görbe az uszonnyal való találkozásnál.

- Anyagok: Bármely anyag használható karbon és kevlar kivételével. A törzs belső felét tilos festeni vagy lakkozni, azért, hogy az anyagát ellenőrizni lehessen.

9.97.4. Árbocozat

- Az árboc magassága a fedélzet szintje felett nincs korlátozva.

- Az árboc és rudazat maximális átmerője 2cm.

- Csak egy szilárdan álló árboc alkalmazása engedélyezett (tilos a forgóárboc vagy hasonló konstrukciók).

- Csak lengőbummal ellátott orrvitorla használható.

- Az árboc és rudazat anyaga: bármely anyag használható.

9.97.5. Vitorlázat.

- Maximális vitorlafelület: lásd a felmerési vázlatot.

- Egy orrvitorlát és egy nagyvitorlát kell használni. Mindkét vitorla kiinduló alakja háromszög.

- A nagyvitorla hátsó él lekerekítésének szélességi ráadásait a negyedpontokban a felmérési vázlatnak megfelelően kell felmérni. Az így nyert pontokat egymással és a vitorlafej hátsó pontjával, valamint a vitorlacsücsökkel, egyenes vonalakkal kell összekötni. A hátsó él ráadások maximális értékek, ezeknél kisebbet lehet alkalmazni. A pontok összekötése azonban mindig egyenes vonallal történjen.

- Az orrvitorla hátsó élnél és az orrvitorla ill. nagyvitorla alsó élnél lekerekítés többletfelületek nincsenek, Ezeket az éleket egyenesre kell szabni.

- A vitorlafej felső éle az orrvitorlánál és a nagyvitorlánál nem lehet több mint 2 cm (lásd a felmérési vázlatot).

- A nagyvitorlán három vitorlaléc használata engedélyezett. Ezeket vitorlarajz negyedpontjaiban kell elhelyezni, hogy hossztengelyük a negyedpontokon menjen át. A vitorlalécek hossza max.10 cm lehet, szelességük max.1 cm. Ezen kiül más vitorlamerevítés nem engedélyezett.

- Az orrvitorlán két vitorlaléc használata engedélyezett. Ezek hossza max. 7,5 cm lehet, szelességük max.1 cm.

9.97.6. Súly.

- A vitorlázásra kész hajó súlya nincs korlátozva.

9.97.7. Távirányítás.

- Csak két távirányítási funkció használata engedélyezett. Az egyik a kormány mozgatása, a másik a két vitorla egyidejű mozgatása.

- Önkormányzó berendezések és automatikus kormányzást és trimmelést szolgáló elektronikus felszerelések használata tilos.

9.97.8. Osztályjelzés.

- A hajóosztály jelzése az E betű (nyomtatott nagybetű). Ezt a jelzést, valamint az országjelzést és a vitorlaszámot a 25-ös szabálynak megfelelően, minden vitorlakészlet nagyvitorláján el kell helyezni.

- Egyéb jelzéseket a 9.96.1.-es szabálynak megfelelően kell elhelyezni

9.97.9. Felmérési vázlat:

| . | Rig 1 | Rig 2 | Rig 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | max. 1600 | max. 1180 | max. 880 |
| B | 350 - 360 | 340 - 350 | 310 - 320 |
| C | 1610 - 1620 | 1200 - 1210 | 910 - 920 |
| D | 305 - 315 | 295 - 305 | 265 - 275 |
| E | 235 - 245 | 225 - 235 | 205 - 215 |
| F | 135 - 145 | 130 - 140 | 115 - 125 |
| H | 1660 - 1700 | 1240 - 1280 | 940 - 980 |
| I | min. 220 | min. 160 | min. 120 |
| K | 1320 - 1330 | 980 - 990 | 730 - 740 |
| L | 375 - 380 | 340 - 350 | 290 - 300 |
| M | 1245 - 1255 | 900 - 910 | 655 - 665 |
| N | 185 - 195 | 165 - 175 | 140 - 150 |
| P | 400 - 430 | 285 - 315 | 205 - 235 |
| Q | 820 - 850 | 590 - 620 | 425 - 455 |