## F5 - M

# Marblehead osztály

1. Általános szabályok.
1.1. A felmérési szabályok célja.
1.1.1. A Marblehead egy tervezhető hajóosztály.
1.1.2. Minden, ami nincs korlátozva, vagy megtiltva az megengedett.

1.6. Anyagok.
1.6.1. A távirányító készülék anyagát kivéve tilos az óloménál {11,3 kg/dm3) nagyobb sűrűségű anyagok használata.
1.7. Vitorlafelület
1.7.1. A teljes felmert vitorlafelület nem lehet több mint 0,5161 cm2.

3. Hajótest.
3.1. Meghatározás.
3.1.1. A hajótest, maga a hajó, a hozzátartozó szerelvényekkel, a vitorlázat (a rudazattal együtt), a kapcsolódó uszony és kormány nélkül.
3.2. Jelzések azonosítása.
3.2.1. Ország jelzések és azonosító számokat:
a. Jól látható helyre kell festeni, ragasztani vagy laminálni
b. A külső felületen, kell elhelyezni, tisztán és jól olvashatóan. A jelek legalább 2cm magasak legyenek!
3.3. Építési előírások.
3.3.1. Csak egytörzsű hajótest, használható melynek hossza 1275 - 1290 mm között lehet.
3.3.2. Az orrtól számított első 13 mm-t gumiszerű anyagból kell készíteni.
3.3.3. Az uszony és kormánylapát rögzítési helyeit kivéve tilosak:
a. 3mm-nel mélyebb üregek vagy mélyedések a hajótest oldalnézetének vízvonal alatti részén.
b. 3mm-nel melyebb mélyedések a hajótest vízvonal alatti részén a vízvonal menten vagy azzal párhuzamosan (lásd a felmérési vázlatot).

4. Uszony, ballaszt, kormány előírásai.
4.1. Építési előírások.
4.1.1. Tilos alkalmazni:
a. Koncentrált ballasztot tartalmazó a hajótesthez képest elmozdítható vagy forgatható uszonyokat, és olyanokat, amelyeknek ilyen módon mozgatható részeik vannak.
b. Behúzható uszonyokat (és kormányokat).
c. A hajótest hossztengelyétől oldalirányban több mint 15 mm-re felszerelt uszonyokat (és kormányokat).
d. Olyan uszonyokat (és kormányokat) amelyek túlérnek előre vagy hátrafelé a hajótest hosszán.

5. Vitorlázat.
5.1. Meghatározások.
5.1.1. A vitorlázat a következőkből áll:
Egy árboc, egy nagyvitorla, egy orrvitorla, egy orrvitorla rúd, ha szükséges négy vitorlarúd, veretek, széljelző, álló és futókötélzet.
5.1.2. Az árboc egy olyan rúd, az összes veretével együtt, amelyhez a nagyvitorla belépő éle van rögzítve.
5.1.3. A orrvitorla rúd egy olyan rúd, az összes veretével együtt, amelyhez az orrvitorla belépő éle van rögzítve.
5.1.4. A vitorlarúd egy olyan rúd, az összes veretével együtt, ami nem az árboc vagy az orrvitorla rúd, és amelyhez a vitorla valamely része vagy egy másik vitorlarúd van erősítve.
5.1.5. Az a vitorlarúd, amelyik egyszerre van az árboc előtt és mögött is, az két vitorlarúdnak számít.

5.2. Vitorlák.
5.2.1. Az A, B, C, H, I, Q, R szélességi méreteket, a három vitorlakészlet (Rig.A, Rig.B, Rig.C) felmérési bizonylatának tartalmaznia kell.
5.2.2. Az árboc felső felmérési jelének alsó éle a fedélzettől mérve, H, nem lehet több mint 2160mm.
5.2.3. Az árboc középső felmérési jelenek alsó éle a fedélzettől mérve, I, nem lehet több mint a megfelelő vitorlakészlet felmérési bizonylatában szereplő H 80%-a.
5.2.4. Az orrvitorla nyakon és fejen átvezető egyenes nem metszheti az árboc első élét a középső árbocfelmérési jel alsó éle felett, amikor az orrvitorla vitorlarúdja a hajó középvonalán van.
5.2.5. Az összes vitorlázat magasságát ugyanattól a fedélzeten az árboc közelében levő ponttól kell mérni.
5.2.6. Más vitorlázatok is engedélyezettek, ha az A,B,G,H,I,Q,R és a szélességi méreteik kisebbek, mint a megfelelő vitorlázat felmérési bizonylatában szereplő méretek, kivéve az 5.2.7. által leirt esetet.
5.2.7. Versenyre készen az alsó árbocfelmérési jel felső él fedélzettől számított magassága nem különbözhet több mint 10mm-rel, a megfelelő vitorlázat felmérési bizonylatban szereplő G méretétől.
5.2.8. Egy vitorlát több vitorlakészletben is lehet használni, ha annak megfelelően vannak jelölve és nem lépik, túl a megfelelő vitorlázat felmérési bizonylatába felvett méreteket.
5.2.9. Amikor a vitorlarudak a hajó hossztengelyében vannak, a vitorlázat egyik része sem nyúlhat túl sem elol sem hátul a hajó hosszán.

5.3. Rudazat
5.3.1. A rudazat átméroje nem lehet több mint 20mm, kivéve:
a. az utolsó l00mm-ena vitorlarúd egyik végén, ahol az átméroje nem lehet több mint 40mm.
b. vitorlarudak összeerosítésénél ezek együttes átmeroje nem lehet több mint 40mm.
c. az alsó felmérési jel felso éle alatt az árbocrúd átméroje nem lehet több mint 40mm.
5.3.2. A rudazaton levo felmérési jeleket legalább 3mm széles, eltéro színnel kell jelölni.
5.3.3. Az 5.3.4 pontban leírt eset kivételével minden árbocon három felmérési jelet kell elhelyezni.
5.3.4. A felso és/vagy a középso felmérési jelet el lehet hagyni, ha az árboc magassága lehetetlenné teszi az 5.2.6. pontokban leírtak be nem tartását
5.3.5. A nagyvitorla rúdját az alsó felmérési jelhez képest bármely magasságban lehet rögzíteni az árbocon.

5.4. A vitorlázat egyéb eloírásai.
5.4.1. Egy veret amely egy rudazatra van erosítve, a rudazat része.
5.4.2. Egy elfordítható rudazat (forgóárboc) verte nem lehet nagyobb mint amekkora ésszeruen szükséges feladata ellátásához.
5.4.3. Három vitorlakészlet -a megfelelo A,B,C jelöléssel- használata engedélyezett egy rendezvény ideje alatt. Egyidejuleg csak egy vitorlakészlet használata engedélyezett.
5.4.4. Az elomerevito (vorstage) és az orrvitorla forgáspontja nem szükséges, hogy feltétlenül a hajó hossztengelyében, vagy annak közvetlen közelében legyen.
5.4.5. Kivéve az 5.2.9.-ben leírtakat, a vitorlázat bármely része túlérhet a hajótest körvonalán.

6. Vitorlak.
6.1. Általános eloírások.
6.1.1. A vitorlákat lágy anyagból kell készíteni, az ISAF eloírásinak megfeleloen.
6.1.2. A vitorlák méreteinek meg kell felelniük a felmérési bizonylatba felvitt méreteknek.
6.1.3. Felméréskor a vitorlaléceket nem kell eltávolítani, a vitorlák. a rudazatok rögzítve maradhatnak.
6.1.4. A vitorla elso élének nem folytonos rögzíto elemeit, ha ezek összeadott hossza nem több mint a vitorlaél 10%-a, nem kell felmerni.
6.1.5. A vitorlalécek legfeljebb 10,5 cm hosszúak és 20mm szélesek lehetnek. Középvonaluk a vitorla hátsó élét azonos részekre ossza fel, amelyek a középértéktol 25mm-nel többel nem térhetnek el.
6.1.6. A vitorlák alsó élének lekerekítése a nyak és a vitorlacsücsök közötti egyenestol 25 mm-nél többel nem nyúlhat túl. A lekerekítés ívének legnagyobb egyenetlensége 3mm.
6.1.7. Minden vitorla nyakrészén a vitorlakészlet megfelelo betujelét fel kell tüntetni.
6.1.8. A halfej mérete a nem lehet nagyobb mint 20mm az árbocnál lévo csúcsponttól mérve.
6.1.9. Azok a drótból készült alkatrészek amelyek a halfejet tartják, átmérojük kisebb mint 2mm és nincsenek beborítva vitorlaanyaggal, nem képezik a vitorla részét.

6.2. Nagyvitorla.
6.2.1. Legfeljebb négy vitorlaléc engedélyezett.
6.2.2. A vitorlafej nem lehet magasabban mint a felso felmérési jel alsó éle, és a vitorlanyak nem lehet az alsó felmérési jel felso éle alatt.
6.2.3. Ha a vitorla elso éle az árboc nútjába van húzva, a B méret és a többi szélességi méret az árboc hátsó élétol mérendo, kivéve a 6.1.4. pontban leírtakat.
6.2.4. Mozgo légterelok vagz egyéb áramlásjavitó syerkeyetek használata esetén a B méret és a többi szélességi méret ezek elso élétol mérendo
6.2.5. Ingvitorla használata esetén a B méret és a többi szélességi méret a vitorla vagy az árboc elso élétol mérendo, attól függoen, hogy melyik adja a nagyobb méretet. A vitorlafej szélességet az árboc hátsó élétol mérendo.

6.3. Orrvitorla.
6.3.1. Legfeljebb három vitorlaléc engedélyezett.
6.3.2. Ha az orrvitorla elso éle rúdba van húzva, akkor az R méret és a többi szélességi méretet a rúd eltávolítása nélkül, a rúd, vagy a vitorla az elso élétol mérendo, attól függoen, hogy melyik adja a nagyobb méretet. A vitorlafej szélessége a rúd hátsó élétol mérendo.

6.4. Azonosítási jelek.
6.4.1. A vitorlák az ISAF szabályzatának megfelelo azonosítási jelekkel kell legyenek ellátva.
6.4.2. A hajóosztály jele az M betu, magassága 25-30mm, vonalvastagság 6-8mm.

Vitorlafelület számítása:

Nagy vitorla.....0,5 * A * B        felület többlet.....A * (2X + Y + 2Z)/6
Orrvitorla.......0,5 * Q * R        felület többlet.....Q * (2x + y + 2z)/6 
ahol:
X és x szélességi többlet a 1/4 pontban.
Y és y szélességi többlet a 1/2 pontban.
Z és z szélességi többlet a 3/4 pontban.

A vitorlák kilépő éle: